高频电刀

#1.1 整机原装进口

1.2设备包含主机一个，单极、双极脚踏二个

2.切割功率≥300w

*3.凝血功率≥120w

4.最大双极功率≥70w

5.切割模式≥2种

6.凝血模式≥2种

7.双极电凝模式≥2种

8.电切最大电压≥1400v

9.电凝最大电压≥4500v

10.能配合各种腔镜做切割和凝血

11.配置：负极板连线1根，能连接各种品牌腔镜转换接头1个，电刀专用台车 1个

12.所有相关配件备件分项报价