耳科微型电动手术电钻招标参数

1．调速范围：5000—50000 r.p.m.（可调）；

2．实际转速与显示转速误差: ±10%；

3．最大输出转距不小于10mN·m；

4．堵转保护转距不大于20mN·m，误差±10%；

5．刀具距插入口10mm处的最大径向跳动量不大于0.08mm；

6．连续运转20分钟，手机表面温度不大于55℃；

7.电机为进口电机；

*8. 进口Panetti吸引刀，椭圆形，13cm；

*9.标配钻头直径不少于：

1.0mm/2.0mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm规格。

微型电动手术电钻配置

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型电动手术电钻主机 | 1 | 套 |
| 2 | 微型电动手术电钻手柄 | 1 | 把 |
| 3 | 微型电动手术电钻脚踏控制器 | 1 | 台 |
| 4 | 微型电动手术电钻直机头 | 1 | 支 |
| 5 | 微型电动手术电钻弯机头 | 1 | 支 |
| 6 | Panetti吸引刀 | 1 | 把 |
| 7 | 切削钻头 | 1 | 套 |
| 8 | 金刚砂磨钻头 | 1 | 套 |