三点式头架、软轴牵开器技术参数

1.该头架主要由轴梁、支架组件、调节臂组件、连杆组件、球头连接部件、活动臂部件、固定臂部件、头托（硅胶材质）等部件组成。

2.活动臂头钉调节装置中至少有90N、180N、270N、360N头钉压力刻度调节。

3.配有成人及儿童用头钉各1套，并可重复使用。

4.头架技术要求：

a.前后移动量：350mm，左右移动量：350mm，上下移动量：320mm，旋摆角：不小于70°

b.安装中心距调节范围：两支架向里时：40-350mm 两支架向外时：190-550mm

c.头架床头固定杆直径：Φ12mm、Φ18mm各一套

5.材质及工艺要求：

*a.整体采用航空超轻硬质合金材料。

*b.微调锁紧时头钉必须只做直线运动，不随调节螺母转动，以免对颅骨造成损伤。

c.头架侧面必须带有专门的软轴牵开器导轨，以便直接安装软轴牵开器。

*d.整体表面工艺采用亚光技术，减少反光跟视觉疲劳。

6.牵开器要求：

a.规格300×φ9（有效长度300mm，软轴体直径9mm）

b.形式：带锁紧器快速锁紧型

c.材料：优质医用级不锈钢

*d.表面处理工艺：亚光表面

7.其他要求说明：

头托为硅胶材质，除头托外所有器械均可高温高压消毒。