动态心电图招标参数

| 序号 | 招 标 参 数 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 计算机 |
| 1 | 品牌计算机 (500G硬盘；4G内存；双核I3 CPU) | 1台 |
| 2 | 数字正屏液晶显示器 | 1台 |
| 3 | 品牌高速激光打印机 | 1台 |
| 二 | 12导动态心电记录器 ( 2个 ) |
| ★1 | 标准12通道记录器，3导联12导联根据导联线自动识别 |
| 2 | 心电采集4096点每秒采样率，支持晚电位数据采集,起博采样率10000点每秒。 |
| 3 | USB 2.0高速回放；支持电话心电图传输。 |
| 4 | 特殊事件按钮、心电采集指示灯。 |
| 5 | 支持心电信息管理系统。 |
| ★6 | 记录时间≥72小时。 |
| 7 | 存储容量：1G。 |
| 8 | 供电：1*AAA电池。 |
| 三 | 动态心电分析系统软件要求： |
| ★1 | 心律失常模板反混淆技术，散点图功能编辑技术； |
| ★2 | 室性逸搏分析功能； |
| ★3 | 房早提前率直方图分析； |
| ★4 | 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能 |
| ★5 | 24小时动态血压数据可输入Holter报告,同时观察血压趋势图及心电图 |
| 6 | 睡眠呼吸暂停危险分析 |
| 7 | 采用PAS技术的高性能起搏器分析，评判起搏器工作状态 |
| 8 | ST段任意时段重新定标功能 |
| 9 | 12通道记录盒. 并可兼容3通道Holter数据记录分析 |
| 10 | T波变异度分析，自动房颤/房扑分析，自动识别各类阻滞分析，心率变异分析 |
| 11 | 晚电位分析，心电向量报告，时间向量报告，ST-T分析，心肌缺血负荷报告 |
| 12 | 全模板（正常、室性、房性、干扰等）心律失常分析 |
| 13 | 所有病历自动存储，随意调出。软件直接支持HOLTER数据光盘刻录 |