裂隙灯显微镜参数

- 倍率改变新式：物镜两档可变

- 目镜：10X

- 总倍率：10X(φ18mm)、16X(φ14.5mm)

- 瞳距调节范围：10X目镜  54mm~80mm

- 屈光度调节：±6D

- 裂隙投影率：2/3X

- 裂隙宽度：0mm~9mm连续可调

- 裂隙高度：1mm~8mm连续可调

- 光斑直径：φ0.2mm、φ1mm、φ2mm、φ3mm、φ5mm、φ8mm、φ9mm等

- 裂隙角度：0°~180°由垂直到水平方向连续可调

- 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钻兰片等

- 固视灯：红色LED

- 可选配件：R型压平眼压计；测量目镜