附件1

产品技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动双摇床 |  | 外包尺寸：2130*970*500mm 2、床头尾：两根立柱为ABS,内放喷塑金属结构件，床头、尾塑钢结构、床头两侧为ABS塑料罩，床头扶手为ABS圆管制成，床头中间挡板为木质扣板上下加ABS塑料挤出条组装而成，床头尾下端都配有PPR材料的凹凸式防撞胶。床头及床尾架可以拆卸及锁定，方便医护人员进行抢救作业。床尾处设有Φ8*400mm宽床垫止滑架，防止床垫的滑动，床板有液体导流槽。 3、床框：采用80*40*1.5mm厚的钢制矩管焊接制成日字框，采用进口松下智能焊接机器人焊接成型，床框头部和尾部左右两侧预留4个输液架插座，内镶钢制套管，床框底部左右两侧配4个引流钩。 4、床面：采用1.2mm的优质冷轧钢板一次冲压成型，特别设计的模具冲压，使床板承载能力更佳。 5、护栏：六档折叠式优质铝合金护栏，带有锁件，能立卧自如。护栏上下支架铁件为全套模具化冲压件，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度。护栏带有锁件且贴有通俗易懂的警示标志，使用更方便安全。 6、餐桌：采用ABS阻尼翻板式餐桌。 7、摇把：摇手柄采用全新高强度ABS强化工程塑料一次性注塑成型，隐藏式设计。具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能，全封闭设计。 8、床脚：床脚采用50*50*1.5mm优质方管焊接制作，采用进口智能焊接机器人焊接成型，带4个防滑脚套。 9、功能：背部升降0-75º，腿部升降0-35º。 10、输液架：具有伸缩调节功能。 |
| 2 | 双摇床垫 |  | 配与床体匹配的8公分防水帆布床垫一条。床垫由3公分天然椰丝及5公分蜂窝海棉组成，床垫外套为防水、防渗透并有良好透气性和易擦拭的深蓝色加厚防水布，带有拉链，外皮可灵活拆卸，使用方便、卫生。 |
| 3 | 床头柜 |  | 1、规格：500*500*700mm 2、材质：整体采用塑钢材质。台面为不锈钢面，底座为不锈钢材质。 3、床头柜由柜体、不锈钢面盖、柜门、抽屉、毛巾架、不锈钢底座等组成。 4、上层为抽屉，左右两侧面毛巾架和物袋挂钩。 5、柜门内配有一层活动隔板，具有两层调节功能。 |